Порядок  сборки  кресла-качалки 23/01В “ ПАПАСАН “

- Установить верхнюю часть кресла на основание, как показано на рис.1; рис.2

- Сверлом диаметром 3 мм просверлить отверстия в местах соединения верхней части и основания. Сверлить необходимо вертикально, с таким расчетом, чтобы просверленными оказались и верхняя часть и основание рис.3; рис.4

- Вставить саморезы ( L= 60-65 мм; диаметр= 4,2 мм) в просверленные отверстия рис.5 ( рекомендуем саморез «смочить» в мыльном растворе перед закруткой в полотно ротанга)

- Закрутить саморезы до упора