Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.

-Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.

-Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

-Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)____________________________________________

Дата выпуска____________________________________________

Дата продажи ___________________________________________

ОТК_____________________________________________(Ф.И.О.)

Наименование изделия___________________________________

Подпись покупателя_____________________________________

«___»________________20     г.

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.

Стол

"БОГУСЛАВА М6"

Габаритные размеры (мм): 750(1863)х1203х603мм

Высота: 750(1863)

Ширина: 1203

Глубина: 603

Вес:  66,5 кг

Порядок сборки:

- На детали №1,2,3 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3х16 (Е).

- На детали №1,2 установить часть шариковых направляющих (К) с помощью саморезов 3,5х16 (Д).

- Детали №1,2,5,6,7 стянуть при помощи конфирматов (А), затем притянуть к собранной конструкции детали № 3,8 при помощи конфирматов (А).

- Установить столешницу №4 используя эксцентриковую стяжуку (В).

- Стянуть детали №11,12,13 с деталями №14,15 с помощью конфирматов (А). Собранную конструкцию стянуть с деталями №9,10,16 так же используя конфирматы (А).

- Проверив равенство диагоналей, установить задние стенки №24,25,26 с помощью саморезов 3х16(Е) и шайб(Ж) на расстоянии 15-20 см.

- Собранную верхнюю часть установить на стол и закрепить с помощью конфирматов (А).

- Установить фасады №21,22 на петли(Л) с помощью саморезов 3,5х16 (Д), отрегулировать фасады. Установить ручки (И) на фасады №21,22 и газ-лифты (М).

- Собрать и установить ящики: На детали №17,18 установить вторую часть шариковых направляющих (К), при помощи саморезов 3,5х16(Д). Стянуть детали №17,18,19 на конфирматы(А). Установить фасады №20 используя эксцентриковую стяжку (В). Установить в паз дно №23 и зафиксировать саморезами 3х16(Е). Установить ручки на фасады.

- Установить ящики в стол и заглушки.

|  | Перечень фурнитуры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| А | Конфирмат 7х50 | 58 шт. |
| Б | Ключ шестигранник | 1 шт. |
| В | Стяж. эксцентриковая | 20 шт. |
| Г | Заглушка d=13 / 18 | 34/12шт. |
| Д | Саморез 3,5х16 | 40 шт. |
| Е | Саморез 3х16 | 72 шт. |
| Ж | Шайба мебельная | 12 шт. |
| З | Подпятник плоский | 6 шт. |
| И | Ручка | 4 шт |
| К | Направл. шарик.L-400 | 2 комп. |
| Л | Петля накладная | 4 шт. |
| М | Газ-лифт | 4 шт. |
| Фурнитура |
| А | Б | В | Г | Д,Е |
| З | И | К | Л | М |

|  | Состав изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боковина левая | 1 |
| 2 | Перегородка | 1 |
| 3 | Боковина правая | 1 |
| 4 | Столешница | 1 |
| 5 | Дно | 1 |
| 6 | Цоколь | 2 |
| 7 | Полка стяжная 1 | 1 |
| 8 | Ребро жесткости | 1 |
| 9 | Боковина надстр. левая | 1 |
| 10 | Боковина надстр. правая | 1 |
| 11 | Крыша | 1 |
| 12 | Полка стяжная 2 | 1 |
| 13 | Полка стяжная 3 | 1 |
| 14 | Перегородка 1 | 2 |
| 15 | Перегородка 2 | 1 |
| 16 | Ребро | 1 |
| 17 | Боковина ящика левая | 2 |
| 18 | Боковина ящика правая | 2 |
| 19 | Задняя стенка ящика | 2 |
| 20 | Фасад ящика | 2 |
| 21 | Фасад левый | 1 |
| 22 | Фасад правый | 1 |
| 23 | Дно ящика | 2 |
| 24 | Задняя стенка | 1 |
| 25 | Задняя стенка полки | 2 |
| 26 | Задняя стенка полки | 1 |

# Text boxes

Схема регулировки петли

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

ТР ТС 025/2015

OOO "ПАНОРАМА"

426039 , УР г.Ижевск

ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

Е-mail: info@comfortsmebel.ru

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

Схема установки направляющей

Стопор направляющей

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

Схема установки

Эксцентриковой стяжки