Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.

-Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.

-Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

-Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)____________________________________________

Дата выпуска____________________________________________

Дата продажи ___________________________________________

ОТК_____________________________________________(Ф.И.О.)

Наименование изделия___________________________________

Подпись покупателя_____________________________________

«___»________________20     г.

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.

Пенал открытый

«БОГУСЛАВА М5»

Габаритные размеры (мм): 2200х402х519мм

Высота: 2200

Ширина: 402

Глубина: 519

Вес:  53  кг

Внимание! Конструкция изделия позволяет собрать левый или правый вариант открывания дверей.

|  | Состав изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Боковина левая | 1 |
| 2 | Боковина правая | 1 |
| 3 | Крыша | 1 |
| 4 | Дно | 1 |
| 5 | Цоколь | 2 |
| 6 | Полка стяжная | 2 |
| 7 | Полка съемная | 3 |
| 8 | Боковина ящика левая | 2 |
| 9 | Боковина ящика правая | 2 |
| 10 | Задняя стенка ящика | 2 |
| 11 | Фасад МДФ | 1 |
| 12 | Фасад ящика МДФ | 2 |
| 13 | Задняя стенка ЛДВП | 1 |
| 14 | Дно ящика | 2 |

Порядок сборки:

- На детали №1,2 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3х16(Д) и часть шариковых направляющих (Н) при помощи саморезов 3,5х16 (Е).

- Детали №1,2,3,4-5, стянуть между собой при помощи конфирматов (А).

- В собранную конструкцию установить полки стяжные №6 используя конфирматы (А).

- Проверив равенство диагоналей, Установить заднюю стенку №13 с помощью саморезов 3х16 (Д) на расстоянии 15-20 см.

- Установить фасад №11 на петли (И) при помощи саморезов 3,5х16 (Е). Для левого открывания фасад навешивать на дет.№1, для правого - на дет.№2. Отрегулировать. Установить на фасад ручку (В), произведя досверловку по месту (в зависимости от стороны открывания фасадов - на лево или на право).

- Собрать и установить ящики. Установить на детали №8,9 вторую часть шариковых направляющих(Н), при помощи саморезов 3,5х16 (Е). Стянуть детали №8,9,10 на конфирматы(А). Установить фасады №12 используя эксцентриковую стяжку (Л). Установить в паз дно №14 и зафиксировать саморезами 3х16 (Д). Установить ручки на фасады.

- Установить полкодержатели (К) и положить на них полки съемные №7.  Установить заглушки (Г).

В комплекте пенала заложены стяжки межсекционные (М) для соединения одного модуля с другим, использовать по месту при необходимости.

| Фурнитура |
| --- |
| А | Б | В | Г | Д,Е |
| З | И | К | Л | М |

|  | Перечень фурнитуры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| А | Конфирмат 7х50 | 30 шт. |
| Б | Ключ шестигранник | 1 шт. |
| В | Ручка | 3 шт. |
| Г | Заглушка | 16 шт. |
| Д | Саморез -шуруп 3х16 | 70 шт. |
| Е | Саморез -шуруп 3,5х16 | 32 шт. |
| З | Подпятник | 4 шт. |
| И | Петля 362А/90 наклад. | 2 шт. |
| К | Полкодержатель | 12 шт. |
| Л | Стяжка эксцентриковая | 8 шт. |
| М | Стяжка межсекционная | 2 шт. |
| Н | Направляющие 400 шариковые | 2 компл. |

# Text boxes

Схема установки направляющей

Схема установки

эксцентриковой стяжки

Стопор направляющей

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

ТР ТС 025/2015

OOO "ПАНОРАМА"

426039 , УР г.Ижевск

ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

Е-mail: info@comfortsmebel.ru

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

Схема регулировки петли